ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ

У футбольного и баскетбольного поля

по адресу: пос. Новый Свет, за д.12

2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| № п /п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Состав проекта | 3 |
| 1 | Нормативная литература | 4 |
| 2 | Общие данные | 5-6 |
| 3 | Схема благоустройства общественной территории | 7 |
| 4 | Ведомость работ | 8-10 |
| 5 | 3-D визуализация | 11-12 |

НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Проект благоустройства дворовой территории разработан на основе действующих норм и правил:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ;

- Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Распоряжение правительства РФ № 1521 от 26 декабря 2014 года, национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 42.13330.2011 « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- СП 82.13330.2013 «Правила  производства  и приемки работ. Благоустройство территории»;

- СП 113.1333.2012 «Стоянки автомобилей»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

- РМД 32-18-2012. «Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественно-деловой застройки»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения»;

- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.

Общие требования»;

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общественная территория в пос. Новый Свет расположена на окраине зоны застройки поселка, и граничит с запада со спортивными объектами, с севера свободным от застройки пространством – полем, и расположена восточней от жилых многоквартирных домов.

В настоящее время на территории расположена зона активного

отдыха жителей пос. Нового Света, а именно футбольное поле и баскетбольная площадка, без специальной зоны отдыха игроков, а также множество необустроенных пешеходных тропинок, грунтовая дорога. Все сооружения нуждаются в комплексной реконструкции и имеют неудовлетворительное состояние, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству.

Рельеф участка спокойный, равнинный без резких перепадов высот. Основной идеей благоустройства территории является возможность создания единых входов на эти территории, маршруты движения пешеходов, зоны парковки автомобилей.

Система уличного освещения предназначена для обеспечения безопасного движения пешеходов в вечернее время по дорожкам.

В целях реализации Программы предлагается создание визуально привлекательного, комфортного общественного пространства для жителей поселка, отвечающих современным представлениям о привлекательной городской среде. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп и категорий, различных социальных групп появиться своя благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга.

Задачи проекта:

Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

Повышение уровня качества жизни населения;

Создание условий для благополучного активного отдыха;

Формирование эстетического облика общественной территории;

Сохранение экологии.

Проектом предусматривается:

Создание парковочной зоны;

Устройство зон отдыха и пешеходных дорожек;

Обустройство тротуара;

Ограждение зоны отдыха зелеными насаждениями;

Восстановление и устройство озеленения прилегающей территории.

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается

реализовать мероприятия по благоустройству территории в целях

формирований современной и комфортной городской среды:

Минимальный перечень работ:

1.1. Создание парковочной зоны: брусчатка;

1.2. Создание тротуаров и площадок: брусчатка;

1.4. Озеленение. Посев газонов и посадка деревьев .

Проект благоустройства территории выполнен с учетом планировочной организации и рельефа участка, созданы условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Элементы благоустройства разработаны согласно требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступность прогулочных дорожек и площадок для отдыха инвалидов и маломобильных лиц, в частности предусмотрено отсутствие бордюров при сопряжении между тротуарами и дорогой для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории.

Источники финансирования:

Бюджет Российской Федерации;

Бюджет Ленинградской области;

Бюджет Новосветского сельского поселения;

Иные источники.

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

| Благоустройство общественной территории в пос. Новый Свет за д.12, возле футбольного и баскетбольного поля Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |
| Парковочная зона. |
| 1 | Демонтаж бортовых камней Бр100.30.15 | м | 16,00 |  |
| 2 | Погрузка бортовых камней с помощью экскаватора емкостью ковша до 0,5 м3 | м3 | 1,5744 |  |
| 3 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 4 км | м3 | 1,5744 |  |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3 | м3 | 237,12 |  |
| 5 | Перевозка грунта на расстояние до 4 км | м3 | 237,12 |  |
| 6 | Укладка геотекстильного полотна типа Дорнит | м2 | 286,50 |  |
| 7 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства (Дорнит-2) | м2 | 315,15 |  |
| 8 | Устройство песчанных оснований 500 мм. | м3 | 143,25 |  |
| 9 | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 157,575 |  |
| 10 | Установка бордюрного камня БР100.20.8 | м.п. | 53,00 |  |
| 11 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | м.п. | 53,00 |  |
| 12 | Установка бордюрного камня БР100.30.15 | м.п. | 16,30 |  |
| 13 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | м.п. | 16,30 |  |
| 14 | Устройство оснований щебеночных фр.20-40 150 мм. | м3 | 42,98 |  |
| 15 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 48,73932 |  |
| 16 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 5,41548 |  |
| 17 | Подстилающий слой под плитку из ЦПС 50 мм. | м3 | 14,34 |  |
| 18 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100) | тн | 27,11694 |  |
| 19 | Тротуарная плитка 80 мм | м2 | 286,50 |  |
| 20 | Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая | м2 | 292,20 |  |
| Тротуарая плитка дорожки и площадки |
| 21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3 | м3 | 148,77 |  |
| 22 | Перевозка грунта на расстояние до 4 км | м3 | 148,77 |  |
| 23 | Укладка геотекстильного полотна типа Дорнит | м2 | 256,50 |  |
| 24 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства (Дорнит-2) | м2 | 282,15 |  |
| 25 | Устройство песчанных оснований 500 мм. | м3 | 76,95 |  |
| 26 | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 84,645 |  |
| 27 | Установка бордюрного камня БР100.20.8 | м.п. | 230,29 |  |
| 28 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | м.п. | 230,29 |  |
| 29 | Устройство оснований щебеночных фр.20-40 150 мм. | м3 | 38,48 |  |
| 30 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 43,63632 |  |
| 31 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 4,84848 |  |
| 32 | Подстилающий слой под плитку из ЦПС 50 мм. | м3 | 12,83 |  |
| 33 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100) | тн | 24,26153 |  |
| 34 | Тротуарная плитка 80 мм | м2 | 256,50 |  |
| 35 | Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая | м2 | 261,60 |  |
| Озеленение |
| 36 | Посадка газонов с внесение растительной земли 15 см | м2 | 421,21 |  |
| 37 | Посадка деревьев с подготовкой посадочных мест и внесением растительной земли | шт | 11,00 |  |
| 38 | Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м | шт | 11,00 |  |

3-D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Было

Станет